RAPPORT ANNUEL DU SIVOM DU LITTORAL DES MAURES

-  EXERCICE 2019 -

SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT

La station d'épuration intercommunale de Pardigon traite les eaux usées des communes de Cavalaire-sur-Mer et de La Croix Valmer.

Ces communes n'ont pas délégué la gestion des réseaux de collecte des eaux usées.

1°/ Caractéristiques générales

Le Sivom du Littoral des Maures gère les ouvrages communs :

- Poste de refoulement général de La Carrade ;

- Poste de refoulement du camping ;

- Canalisations de refoulement ;

- Station d'épuration ;

- Canalisation gravitaire terrestre ;

- Canalisations sous-pression pour la réutilisation des eaux usées ;

- Emissaires en mer ;

- Chambre de tirage des émissaires.

Il prend en charge l'amortissement et les remboursements d'emprunts de l'ensemble de ces ouvrages dont il assure le fonctionnement et l'entretien en régie directe.

Il est propriétaire du terrain d'assiette de la station d'épuration d’une superficie de deux hectares (acte du 27 décembre 1972) et du terrain  supportant le poste de refoulement quartier La Carrade (acte du 26 février 1974).

2°/ Spécifications techniques des ouvrages d'épuration

Le système d’assainissement est composé de trois réseaux (1 réseau Cavalaire, 1 réseau Croix Valmer, 1 réseau Sivom) et d’une station d’épuration Sivom. Les eaux usées arrivant à la station d'épuration intercommunale présentent les caractéristiques d'une eau résiduaire urbaine.

Modes de traitements des eaux usées :

- Traitement physico-chimique avec adjonction de réactifs : Chlorure ferrique, chaux, polymère anionique et décantation lamellaire (traitement primaire).

- Traitement biologique avec nitrification (traitement secondaire).

Rejet en mer :

- un émissaire principal de 1 450 m, en béton âme tôle de diamètre 600 mm avec un diffuseur établi

à  - 38 m,

- un émissaire de secours en PVC de 1300 mètres (diamètre 400 mm) avec diffuseur, dont l’exutoire se situe à  - 35 mètres.

- installations terrestres de rejet : canalisation de 1000 mètres en fonte ductile (diamètre 600 mm).

3°/ Programme d'assainissement

La station d'épuration est au centre d'un bassin versant comportant la plaine de Pardigon, le ruisseau de la Carrade faisant limite entre les communes de Cavalaire-sur-Mer et La Croix-Valmer.

Cet ouvrage de dépollution résulte des programmes d'assainissement approuvés par les conseils municipaux de ces communes associées dans le Sivom.

L'arrêté préfectoral du 1er décembre 2004 fixe les caractéristiques de rejet en mer des effluents traités par la station d'épuration.

- Débits rejetés dans le milieu naturel : Population : 68 000 Equivalent-Habitants

| Volume journalier temps sec : | 10 200 m3/J |
| --- | --- |
| Débit de pointe temps sec : | 720 m3/h |
| Débit temps de pluie : | 1 400 m3/h |

- Charges journalières de pollution à traiter :

AUTORISE		MAXI ATTEINT

Contrôle du 13.08.19

Kg de MEST							6 120 Kg/j			2348 Kg/j

Kg de DBO5							4 080 Kg/j			2954 Kg/j

Kg de DCO				         		           10 200 Kg/j			5684 Kg/j

- Performance d’épuration:

La qualité des eaux épurées, avant rejet, répond aux normes prévues dans l’arrêté du 1er avril 2014.

Les échantillons moyens journaliers doivent respecter:

Paramètres		Soit concentration maximale		Soit rendement minimum

DBO5				25mg/l						80 %

DCO				125mg/l					75 %

MES				35mg/l						90 %

Ces mesures ont été prises au cours de 104 bilans de 24 heures réalisés dans le cadre de l'auto-surveillance réglementaire à la station d'épuration, pendant l'année 2018.

Le nombre maximal d’échantillons non conformes autorisés, est de neuf. Il n’y a pas eu d’échantillon non conforme à l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2004 cette année.

4°/ Eléments financiers

L’ensemble des ouvrages décrits ci-dessus ainsi que leur gestion conduisent à définir un prix au m³ d’eau traitée :

Rappel 2018		                 2019

Charges à caractère général			              	     536 339,84 €                      567 758.35 €

Charges de personnel et frais assimilés	                 359 113,23 €                      360 581.94 €

Charges financières		      57 899,58 €                       55 155.26 €

Charges exceptionnelles		       1 778,39 €                         1 672.50 €

Autres charges de gestion courante		      5 757,00 €                         5 709.14 €

Dotation aux provisions semi budgétaires		  732 062,10 €                     740 351.84 €

_____________            _______________

TOTAL		  1 692 950,14 €                 1 731 229.03 €

La participation des communes au fonctionnement de la Station d’Epuration de PARDIGON est proportionnelle aux débits rejetés par la population raccordée au réseau d’assainissement, pour l’exercice budgétaire concerné

VOLUMES D’EAUX  USEES

| COMMUNES | Volume 2018 | % | Volume 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAVALAIRE-sur-mer | 1 035 514 m³ | 66% | 965 381 m3 | 66 % |
| LA CROIX VALMER | 533 446 m³ | 34% | 505 610 m3 | 34 % |
| TOTAL | 1 568 960 m³ 1113 mm (pluviométrie) |  | 1470991 m3 * 924.4 mm (pluviométrie) |  |

* pluviométrie plus importante en 2019

Rappel : En 2018 le prix du m³ d’eau usée, traité à la Station d’Epuration de PARDIGON, rapporté au montant des participations communales ainsi qu’aux amortissements de subventions antérieures, soit  1 201 268 €, s’élève donc à 0,77 € / m³ soit une diminution du prix du m3 de 29 % par rapport au prix de 1,09 € / m3 en 2017.

En 2019 le prix du m³ d’eau usée traité à la Station d’Epuration de PARDIGON, rapporté au montant des participations communales, soit  1 185600 €, s’élève donc à 0,80 € / m³ soit une augmentation du prix du m3 de 3% par rapport au prix de 0.77 € / m3 en 2018.

5°/ Objectifs

- Engagement des deux communes à réduire le volume des eaux parasites de leurs réseaux respectifs ;

- Renouvellement de la Certification avec la nouvelle version ISO 14001 : 2015 en juin 2020 ;

- Sensibilisation et lutte contre les filasses et les macro-déchets présents dans les réseaux ;

-  Exécution du Marché de renouvellement pour un compresseur à vis air biostyrs  ;

- Marché aire de lavage des véhicules avec utilisation des eaux de la REUSE ;

- Suivi du milieu récepteur situé dans l’aire d’influence du rejet de l’effluent  ;

- Remplacement des pompes eaux décantées et bassin tampon ;

- Renouvellement du système de production d’eau industriel ;

- Entretien du poste TGBT (transformateur step) ;

- Marché de travaux (réhabilitation des plaques de couverture des bassins du prétraitement et batardeaux, armoires électriques TR2, remise aux normes électriques de l’armoire du groupe-électrogène de la station…….)